Štúdia hydraulických parametrov habitatu vodného toku založená na meraní rýchlosti prúdenia na Dopplerovom akustickom rýchlomere

Vladimír Božoň, Peter Halaj

Katedra krajinného inžinierstva, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Hospodárska 7, 949 76 Nitra, Slovakia

vladimir.bozon@gmail.com

Dobrý stav hydromorfologických vlastností vodných tokov predstavuje dôležitý kvalitatívny ciel Európskej Rámcovej smernice o vode (RSV). Nedostatok vhodných údajov a poznatkov je hlavnou prekážkou v hydromorfologickom modelovaní. Rýchlosť prúdenia vody patrí medzi kľúčové charakteristiky kvality habitatu sladkovodných ekosystémov. Preto sa pri štúdiách súčasného stavu habitatu vodných tokov stretávame s požiadavkou údajov o priestorovom rozložení rýchlostných polí a hĺbok, ktoré získame buď z numerickej simulácie alebo priamym meraním v teréne. Príspevok popisuje využitie modernej metódy merania rýchlosti prúdenia v toku a popisuje, jej využitie pri štúdiu hydromorfológických vlastnosti habitatu korýt malých vodných tokov.

Tento príspevok vznikol vďaka podpore projektu VEGA 1/0601/09.

[1] Macura, V.: Discharge and channel parameters effect on aquatic stream zone. Acta horticultutrae et Regiotecturae, 2000, 3, 42–46.

[2] Shields Jr, D.F., Rigby, J.R. River Habitat Quality from River Velocities Measured Using Acoustic Doppler Current Profiler. Environmental Management,  2005, 36, 565–575.