Vplyv EDTA na adsorpčné vlastnosti bentonitových hornín

Michal Galamboš, Veronika Paučová, Oľga Rosskopfová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

galambos@fns.uniba.sk

Bentonitové horniny je zvažované použiť ako tesniace bariéry v multibariérovom systéme hlbinného geologického úložiska pre vysokorádioaktívne odpady a vyhoreté palivové články. Použitie bentonitových tvárnic, resp. zásypov v úložisku 
je predurčené ich radiačnou, mineralogickou, tepelnou a mikrobiálnou stabilitou, priaznivým adsorpčným a retardačným správaním sa ku iónovým formám ekotoxických rádionuklidov. Na území Slovenskej republiky sa nachádza niekoľko významných ložísk týchto hornín, z ktorých vytipované pre výskum boli: Jelšový potok, Kopernica, Lieskovec, Lastovce a Dolná Ves [1].

Štúdium adsorpčných procesov na bentonitoch je neodmysliteľným krokom 
pre vypracovanie migračného modelu pre rádionuklidy [2]. Pozornosť sa sústreďuje na rýchlosť adsorpcie a na vplyv rôznych činiteľov pôsobiacich na adsorpčné procesy bentonitových bariér, ktoré sa uplatňujú v okolí uloženého odpadu v hlbinných geologických podmienkach: vplyv ionizujúceho žiarenia, teploty, mikroorganizmov 
a zmeny pH prostredia, prítomnosť konkurenčných katiónov a prírodných a syntetických komplexotvorných organických liganodov (kyselina šťaveľová 
a citrónová, humínové kyseliny, fulvokyseliny, EDTA, CDTA, DTPA), ktoré sú súčasťou dekontaminačných roztokov alebo sa radia medzi organické zložky pôd a vôd [3, 4].

Obr. Kyselina etyléndiamíntetraoctová (EDTA)

Vplyv EDTA (obr.) na adsorpciu 137Cs+ na slovenských bentonitoch (Jelšový potok, Kopernica, Lieskovec) a montmorillonite (K10) sa študoval rádioizotopovou indikáciou. Výsledky potvrdili, že prítomnosť EDTA významne vplýva na adsorpciu céznych katiónov. Účinok v znižovaní adsorpcie je možné vysvetliť tvorbou rozpustných komplexných iónov, ktoré sú príliš veľké na to, aby vstupovali do prístupných štruktúrnych pozícií bentonitu. Z uvedeného vyplýva, že na dosiahnutie účinnejšej adsorpcie 137Cs+, by koncentrácia syntetických a prírodných komplexotvorných organických ligandov v rádioaktívnych odpadoch mala byť, čo najnižšia [5].

[1] Galamboš M. et al., J. Radioanal. Nucl. Chem. 2009, 281(3), 485–492.

[2] Galamboš M. et al.,, Bezpečnost jaderné energie 2010, 18(56), 37–39.

[3] Galamboš M. et. al., J. Radioanal. Nucl. Chem. 2009, 281(3), 347–357.

[4] Galamboš M. et. al., J. Radioanal. Nucl. Chem. 2010, 283(3), 803–813.

[5] Galamboš M. et. al., J. Radioanal. Nucl. Chem. 2010, DOI: 10.1007/s10967-010-0480-1.