Geomorfologické a hydrogeologické premeny krajiny spôsobené banskou činnosťou v dobývacom priestore Bane Dolina

Ján Balga1, Emília Hroncová2

1Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj, Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej Univerzity vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, 2Katedra environmentálneho inžinierstva, Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej Univerzity vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen

jbalga@azet.sk

Človek so svojou činnosťou odjakživa vyvíjal určitý špecifický tlak na životné prostredie, podmaňoval a využíval vo svoj prospech krajinu, a tým menil jej rôznorodosť. Koncové obdobie 20. storočia a spoločenské zákonitosti človeka priniesli so sebou zvýšený záujem spoločnosti o prostredie a stupňované využívanie krajiny s enormnou efektivitou.

Ťažobná činnosť pri dobývaní ložísk fosílnych palív, predovšetkým uhlia, ako aj železnej rudy a iných kovov, mala výrazný priamy negatívny vplyv na krajinnú štruktúru. Industrializácia priniesla so sebou i ďalšie negatívne zmeny v životnom prostredí, ako je urbanizácia, budovanie železníc a ciest, využívanie vodných tokov a ich znečisťovanie v blízkosti priemyselných oblastí, znečistenie ovzdušia. Krajina sa menila v závislosti od nálezísk ložísk uhlia alebo rudy. Po poklese počiatočného vzostupu zostávali v krajine haldy hlušiny, jazvy po ťažbe, znečistené prírodné prostredie, opustené priemyselné objekty.

Ťažba hnedého uhlia dobývacieho priestoru Bane Dolina v okrese Veľký Krtíš má svoju viac ako 150 ročnú históriu. Počas tohto obdobia sa v dobývacom priestore a jeho bezprostrednom okolí vytvorilo množstvo antropogénnych foriem reliéfu ako haldy, poklesy, štôlne. Z dôvodov zabezpečenia podzemnej ťažby uhlia sa urobili zásahy do hydrografickej siete. Výraznejšie zmeny na povrchu následkom dobývania uhoľných slojov mali za následok vznik poklesových kotlín rôznych rozmerov, poškodenie stavebných objektov a cestnej siete. Banskou činnosťou bol ovplyvnený poľnohospodársky a lesný fond, záhradkárske osady. Všetky tieto vplyvy sa podieľali na zmene reliefu okolitého územia.

Táto práca je zameraná na výskum najvačších vplyvov banskej činnosti dobývacieho priestoru Bane Dolina odzrkadlujucich sa na krajinnej štruktúre územia.